## Slide 1
Персонализация
Сервисов
ДЛя абонентов
Фиксированного
ШПД

## Slide 2: Содержание
Тенденции в фиксированном ШПД
Виртуализация домашнего маршрутизатора – предпосылки
Примеры использования
Обзор решения VHGW Детали реализации
Вопросы и ответы

## Slide 3: ФШПД: 10 Лет назад
Устройства
1 Set Top Box
1-3 PCs
1 Phones
Сервисы
Triple Services
  IPTV
  High Speed Internet (HTTP, e-mail)
  VoIP
10 ЛЕТ НАЗАД

## Slide 4: ФШПД: СЕГОДНЯ
Количество подключенных устройств выросло в 4 раза
Устройства
Сервисы
Smart Home (Thermostat, Lighting, Irrigation)
Multi-Play Services
  HD Streaming Music and Video/VoIP
  Cloud-based Storage
  Interactive Social Networking
  Security and Conference Videos
uPnP/DLNA
2 HD Game Consoles
2 Tablets
3 Smartphones
1 Media Servers
СЕГОДНЯ
2 HD Smart TVs
1 Smart AV Receiver
4 PCs
1 Phone

## Slide 5: Сеть ШПД Без Управляемого СРЕ
Сеть
Оператора
Точка демаркации
Оператор предоставляет только базовую услугу доступа в Интернет
Ответственность оператора – «интернет розетка»
Пользователь сам обеспечивает работоспособность домашней LAN

## Slide 6: Сеть ШПД с Управляемым СРЕ
Сеть
Оператора
Точка демаркации
СРЕ как неотъемлемая часть сети доступа (PON, DSL)
Управляемое СРЕ необходимо для предоставления доп. услуг (Телефон, Телевидение)
Управляемое СРЕ как гарантия качества предоставления услуг, и возможность снижения операционной нагрузки на Help Desk

## Slide 7: необходимость изменения схемы
Услуги предоставляются на квартиру и не позволяют различать :
  Профиль: Родитель / Ребенок / Гость
  Тип устройства: Планшет / Компьютер / ТВ / Сенсор
  Тип платформы: Apple / Android / Smart TV / Windows / Linux
CPE
или
?
BRAS
BNG

## Slide 8: Улучшенная схема предоставления услуг
Услуги предоставляются на абонентское устройство:
  Индивидуальный тарифный план на каждое устройство
  Требуемое качество обслуживания каждому устройству
  Персонализируемые услуги на каждое устройство
CPE
BRAS
BNG
3pp
APPs
Services
Интернет
IPTV + Phone

## Slide 9: Любые приложения в облаке
Виртуализация услуг позволяет:
  Самый быстрое время пуска и наладки
  Самая легкая масштабируемость
  Самая низкая стоимость внедрения новых услуг
CPE
BRAS
BNG
3pp
Applications
Services
3pp
3pp

## Slide 10: Что можно упростить в СРЕ?
DNS Proxy
IP Routing and Multicast Control
(IGMP Proxy and snooping)
Network policies:
QoS, Firewall, Access Control
Network attachment
Client (PPP, DHCP)
Server (DHCP, DHCPv6 stateless, RA)
Authentication client
(Login/Pwd PPP)
Authentication Server
(802.1x authentication)
CAC
Tunnel Endpoint Control:
(VPN …)
NAT traversal
static port fwd, IGD, VPN pass-through
WLAN Control
Key-management – pairing server (WPA, WEP), WLAN session
Encapsulation & Encryption Tunnel Endpoint
VPN, DSLite, L2TP, IPSec
Firewall Enforcements
(+ DoS prevention)
Access Control Enforcements
(filtering, redirect, drop)
IPv4 Forwarding and NAT/PAT
WAN protection against LAN broadcast/mcast (L2 Gateway Only)
Layer 2 Forwarding
IPv6 Forwarding
QoS Enforcements
Classification
Marking
Queuing
Scheduling
Metering
Dropping
QoS for tunneled traffic
Configuration Management
Firmware and service Upgrade Management
QoS Management
Security Management
Remote Management
Local Management
Diagnostics
Performance Monitoring
Management Layer
Wired Ethernet
WAN Interfaces
Ethernet over DSL
xPON
PSTN
3G/LTE
Proxies to Service Platforms
(UPnP Tel/SIP, DLNA/Network Storage)
Services for 3rd parties
DynDNS Client
Service Layer
VoIP Service
SIP Proxy, B2B UA
SIP UA
Coding/decoding (VoIP termination)
LAN topology discovery
Service Mediation Layer
Service/device discovery
ALGs
HTTP Server
Wired Ethernet
LAN Interfaces
Wi-Fi
USB-Host
FXS, DECT NG
Data flow
Data flow
Packet Processing
Network Control Layer
Managed CPE functional diagram

## Slide 11: Снижение Затрат
CAPEX: перенося функции с домашних СРЕ в сеть оператора, ожидается снижение затрат на СРЕ:
  Переиспользование ресурсов в сети оператора
  Удлиненный жизненный цикл домашних бриджей
OPEX: упрощение ПО абонентского СРЕ, должно сократить кол-во связанных с ним проблем:
  Снижение нагрузки на кол-центр
  Снижение затрат на внедрение новых устройств

## Slide 12: Telstra ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСОВ
Notes: 10/23/20152011-10-19
12

## Slide 13: Orange Персонализация сервисов
Применение функций Родительского Контроля к конечным устройствам:
  Требование перенаправлять трафик только с определённых устройств на платформы Родительского Контроля
  Разграничение QoS для каждого абонентского устройства
DLNA:
  Требование в обеспечении гибкости внедрения различных служб
  на уровне операторского ЦоД: proxy to Picasa, proxy to VoD
  « Hosted » LAN services : nPVR, NAS в операторском ЦоД

## Slide 14: ORANGE: РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТА
Solution Components:
  SSR, BBSC, SDNc
  A10 CGNAT VM (designed for vHGW).
  AAA VM for Home and Device (customized)
  Customer Portal, Per Home DNS, and HTTP Proxy
Services:
  Internet Access with overlapping IP
  Shared LAN
  Per device consumption statistics
Key Metrics:
    < 8 weeks introduction time
  50 “homes”
  172 devices simultaneously connected (increasing)
  Up to 17 TBits downloaded and 5TB uploaded / week
  Up to 30k NAT sessions
Orange request for services:
  Game server closer to subs
  Virtualized security appliance
ё
VHGW
DPI
Security
NAT
URL
HW Appliances or VM’s in DC
AAA
Portal
SSR BNG
Services SDN
Cloud SDN
Ericsson SDN Controller
L2HGW
EFS

## Slide 15: Решение VHGW в SSR (Автономный режим)
Routing function
S/C-VLAN (100:1)
S/C-VLAN (100:2)
VHGW-BNG
VHGW-CGN
AAA
VXLANmapping
RADIUS
SSR
VNI 1001
VNI 1002
IPv6
IPv4
ААА политики и правила per VLAN
AAA политики и правила per Device
Обработка абонентской сигнализации (ARP, DHCP, ICMP)
Пересекающаяся абонентская адресация
Пересекающаяся абонентская адресация
VXLAN терминация

## Slide 16: Решение VHGW в SSR (С включением SDN)
Routing function
S/C-VLAN (100:1)
S/C-VLAN (100:2)
VHGW-BNG
VHGW-CGN
AAA
BBSC
SDNc-P
VXLAN mapping
E-LAN
App
UPNP
Proxies
VNI 1001
VNI 1002
OFS
RADIUS
RADIUS
Subscriber info:
MAC, @IP, VNI
SSR
VNI 1002
VNI 1001
VNI 1002
VNI 1001
IPv6
IPv4

## Slide 17: Детали Реализации (подходы к виртуализации СРЕ)
Эмуляция СРЕ используя VR (?)
  Один Virtual Router на домохозяйство
  Каждый VR содержит свои процессы, версии ПО и пр.
  Реплика традиционной операционной модели
  Слабомасштабируется на BNG/Edge и сложнореализуемо!
Расширение традиционной модели BNG
  Уникальный агрегирующий Virtual Router
  Индивидуальные сессии ассоциируются с VLAN (1:1) или SLID (N:1)
    Виртуальный FIB на каждое домохозяйство (пересечение IP адресов)
    L2 туннелирование к внешнему NAT (collocated NAT в будущем)
HGW1
HGW3
HGW2
HGW1
vFIB
HGW3
vFIB
HGW2
vFIB
VR1
VR2
VR3
VR

## Slide 18: Детали реализации (vxlan Туннелирование)
Fixed Network
NAT
URL
FW
DPI
Operator DC Services
VXLAN
VXLAN
VXLAN
Быстрая адаптация в ЦоД
Поддерживается гипервизорами и софтовыми свичами (OVS)
Поддерживается аппаратными свичами (Top Of Rack / GW)
Хорошие возможности по балансированию (UDP транспорт)
Прозрачный Layer2 транспорт
  Прозрачность к трафику домашних приложений, протоколов и служб (DLNA/UPNP, ARPs)
  Сохранность Ethernet кадра /MAC уровня (идентификация устройств)
VHGW
BNG

## Slide 19
Access Node
С-VLAN доступ
VHGW
BNG
- PPPoE сессия (опционально)
- IPoE сессия (Устройство 1)
Metro
- IPoE сессия (Устройство 2)
VLAN (1:1)
Выделенные IPoE сессии на каждое устройство в квартире
Группа устройств обслуживается как один абонент (Home VLAN)
Опционально L2 CPE может иметь РРРоЕ сессию для управления
L2 CPE
Оборудование доступа и метро сеть:
Стандартная C-VLAN модель
Полное соответствие BBF
SSR BNG c поддержкой VHGW:
Поддержка VHGW-BNG и традиционного BNG одновременно
В каком режиме работает тот или иной абонент – определяется ответом ААА-сервера
Возможна перенастройка существующих СРЕ в L2 Bridge
Опционально можно использовать РРРоЕ сессию для управления СРЕ

## Slide 20
S-VLAN доступ
Access Node
VHGW
BNG
Metro
VLAN (N:1)
- PPPoE сессия (опционально)
- IPoE сессия (Устройство 1)
- IPoE сессия (Устройство 2)
На VHGW-BNG требуется группирование сессий по параметру Access-Line-ID (PPPoE DSL Forum tag, DHCP Option-82, DHCPv6 Option-18, 37)
Оборудование доступа и метро сеть:
S-VLAN модель: N-квартир в одном VLAN
Идентификатор дома через Access-Line-ID
SSR BNG c поддержкой VHGW:
Группирование IPoE сессий при помощи Access-Line-ID
VxLAN туннелирование по Access- Line-ID

## Slide 21
VhGW – Call Flow (2)
Создание IPoE сессии устройства
VHGW
BNG
AAA
BBSC
SDNc-P
CGN
VLAN (1:1)
VNI
VNI
VNI
SSR
BNG
OFS
vHGW1
DHCP Discover
RADIUS Access-Request
RADIUS Access-Accept
RADIUS Acct-Start
- vCPE-id
- vCPE-Profile
- vCPE-Transport-Policy
RADIUS Acct-Start
- vCPE-id
- vCPE-Profile
- vCPE-Transport-Policy
Offer/Request/Ack
- vCPE-Device-Profile
- vCPE-Device-Profile
- vCPE-Device-Profile
RADIUS Acct-Alive
- vCPE-Device-Profile
- Assigned-IP-Address
RADIUS Acct-Alive
- vCPE-Device-Profile
- Assigned-IP-Address

## Slide 22
VhGW – Call Flow (3)
Изменение сервисной цепочки
VHGW
BNG
AAA
BBSC
SDNc-P
CGN
VLAN (1:1)
VNI
VNI
VNI
SSR
BNG
OFS
vHGW1
Update Device Policy
RADIUS CoA
RADIUS Acct-Update
- vCPE-id
- vCPE-Profile
- vCPE-Transport-Policy
RADIUS Acct-Update
- vCPE-id
- vCPE-Profile
- vCPE-Transport-Policy
- vCPE-Device-Profile
- vCPE-Device-Profile
- vCPE-Device-Profile

## Slide 23: Основные Выводы
Описание:
  VHGW – это расширение абонентского LAN до BNG, дающее инструментарий по персонализации услуг на уровне устройств/пользователей, а также функции по созданию принципиально новых услуг, за счет возможности подключения абонентского LAN к операторскому ЦоД.
Новые возможности для Операторов:
  Визуализация абонентских устройств и терминалов
  Новые услуги
    Персонализация, облачные сервисы, интеграция с ОТТ
  Оптимизация операционных затрат
  Повышение собственной привлекательности

## Slide 24
?
Вопросы и ответы