ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Для соединения узлов связи сети передачи данных, размещенных в пределах территории Российской Федерации, используются линии связи, проходящие только по территории Российской Федерации или через спутники связи, управление которыми осуществляется с территории Российской Федерации.

Требования, указанные в настоящем пункте не распространяются на фрагменты сетей передачи данных, функционирующих в пределах территории Калининградской области и на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (за её пределами).

- Часть средств связи одной сети передачи данных при использовании в качестве узла связи сети передачи данных другой сети должна быть программно или технически или физически отделена.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Узлы связи сети передачи данных размещаются в пределах территории Российской Федерации.

- Транзитные международные узлы связи сети передачи данных размещаются в европейской и азиатской частях Российской Федерации.

- Все транзитные международные узлы передачи данных являются смежными.

- Каждый транзитный международный узел связи является смежным с узлом (узлами) связи сети (сетей) передачи данных иностранного государства.

- В каждом федеральном округе размещается транзитный междугородный узел связи сети передачи данных, связанный по независимым линиями связи не менее чем с двумя транзитными международными узлами связи сети передачи данных и не менее чем с шестью (по одному из каждого федерального округа) транзитными междугородными узлами связи сети передачи данных. При этом данные семь транзитных междугородных узлов связи сети передачи данных являются смежными.

- В случае наличия в одном федеральном округе двух и более транзитных междугородных узлов связи сети передачи данных каждый из них связывается независимыми линиями связи не менее чем с двумя транзитными междугородными узлами связи сети передачи данных, один из которых размещается в другом федеральном округе.

- Точки присоединения размещаются в каждом субъекте Российской Федерации.

- Точка присоединения соединяется линией связи с одним из транзитных междугородных узлов связи сети передачи данных, размещенных в одном с данной точкой присоединения федеральном округе, либо входит в состав одного из указанных узлов связи сети передачи данных.

- Все междугородные и международные сети передачи данных имеют присоединение друг к другу не менее чем по двум независимым линиям связи. Точки присоединения сетей должны быть организованы в европейской и азиатской частях Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ЗОНОВОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Узлы связи сети передачи данных размещаются в пределах территории одного субъекта Российской Федерации (города федерального значения).

- Все узлы связи сети передачи данных в пределах территории одного субъекта Российской Федерации являются смежными.

- Не менее двух линий связи, связывающих узел связи сети передачи данных с другими узлами связи одной зоновой сети передачи данных, являются независимыми линиями связи.

- Точки присоединения размещаются в каждом городском поселении субъекта Российской Федерации, на территории которого функционирует зоновая сеть передачи данных.

- Точка присоединения соединяется линией связи с одним из узлов связи зоновой сети передачи данных, размещенных в одном с данной точкой присоединения субъекте Российской Федерации, либо входит в состав одного из указанных узлов связи сети передачи данных.

- Зоновая сеть передачи данных имеет присоединение к междугородной и международной сети передачи данных.

- При передаче/приеме данных предназначенных для завершения/инициированных на сетях связи иностранных государств допускается присоединение узлов связи зоновой сети передачи данных к транзитным международным узлам связи сети передачи данных или к узлам связи сетей передачи данных иностранных государств.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МЕСТНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Узлы связи сети передачи данных размещаются в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения.

- Местная сеть передачи данных имеет присоединение по двум независимым линиям связи к зоновой сети (сетям) передачи данных или, имеющей присоединение к зоновой сети (сетям) передачи данных другой местной сети передачи данных, функционирующей в пределах одного и того же муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения.

- В случае отсутствия зоновой сети передачи данных в том субъекте Российской Федерации, в котором функционирует местная сеть передачи данных, данная сеть передачи данных присоединяется к междугородной и международной сети передачи данных.

- При передаче/приеме данных предназначенных для завершения/инициированных на сетях связи иностранных государств допускается присоединение узлов связи местной сети передачи данных к транзитным международным узлам связи сети передачи данных или к узлам связи сетей передачи данных иностранных государств.

# Footnotes

Положения пунктов 3-22 настоящих Требований распространяются на сети передачи данных с коммутацией пакетов информации по межсетевому протоколу IP версии 6.