Спецификация оборудования для беспроводного доступа в Интернет (Радиомаршрутизаторы R5000 - L, S, М)

Беспроводные маршрутизаторы серий   L, S и M выполнены во внешнем (ODU) всепогодном корпусе, подключаемом к внутреннему блоку питания (IDU) специализированным кабелем. Устройства выпускаются только для диапазона 5 ГГц в одномодульном варианте. Устройства серий S и M оснащены интегрированной антенной, L - разъемом для подключения антенны.

Области применения R 5000 - M, S и L:

- Абонентские станции

Технические характеристики:

Радиотехнические параметры:

Серия M Серия S Серия L Частотный диапазон 5150 - 5350 МГц 5460 - 5735 МГц 5725 - 5875 МГц 5150 - 5350 МГц 5460 - 5735 МГц 5725 - 5875 МГц 5150 - 5350 МГц 5460 - 5735 МГц 5725 - 5875 МГц 5910 - 6070 МГц Технология расширения спектра: 64-OFDM Модуляция и скорость передачи: BPSK @ 6&9 Мбит/с QPSK @ 12&18 Мбит/с 16QAM @ 24&36 Мбит/с 64QAM @ 48&54 Мбит/с Реальная пропускная способность: 25-26 Мбит/с @ 54 Мбит/с Ширина канала: 20 МГц Антенный интерфейс: нет нет N - type female Интегрированная антенна 22 дБ, поляризация вертикальная (опционально 0 горизонтальная), 9 х 9 градусов F / B ratio : 35 дБ (min) кросс-поляризационное ослабление 28 дБ (min). 22 дБ, поляризация вертикальная (опционально 0 горизонтальная), 9 х 9 градусов F / B ratio : 35 дБ (min) кросс-поляризационное ослабление 28 дБ (min). нет Мощность передатчика: 14-17 дБм. 21 дБм (18 P 200 и 24 P 200) 14-17 дБм. 14-17 дБм. Чувствительность приемника: -90 дБм @ 6Мбит/с -89 дБм @ 9Мбит/с -87 дБм @ 12Мбит/с -84 дБм @ 18Мбит/с -81 дБм @ 24 Мбит/с -78 дБм @ 36 Мбит/с -73 дБм @ 48 Мбит/с -69 дБм @ 54 Мбит/с

Физические параметры:

Габариты, мм ODU: 305 x 305 x 65 IDU: 217 x 200 x 50 ODU: 305 x 305 x 65 IDU: 217 x 200 x 50 ODU: 240 x 240 x 51 IDU: 217 x 200 x 50 Вес, г ODU: 3800 IDU: 1000 ODU: 3800 IDU: 1000 ODU: 2600 IDU: 1000 Питание 110-240 VAC @ 50/60 Гц, 0.5 A. 110-240 VAC @ 50/60 Гц, 0.5 A 110-240 VAC @ 50/60 Гц, 0.5 A Потребляемая мощность 25 Вт 15 Вт 15 Вт Диапазон рабочих температур ODU : -25 (-35).+ 50 C IDU : 0. + 40 C ODU : -40. + 50 C IDU : 0. + 40 C Относительная влажность ODU : 100% IDU : 98% Питание 220-240 В @ 50 Гц, 0.2 A или 90-120 В @ 60 Гц, 0.5 A Грозозащита встроенная

Сетевые параметры:

Способ доступа к среде неколлизионный адаптивный на основе динамического поллинга Режимы работы и основные особенности протокола режим централизованной раздачи маркера динамическое отслеживание малоактивных (неактивных) абонентов непрерывное тестирование канала режим автоматического регулирование скорости (autobitrate) скремблирование Интерфейсы беспроводной интерфейс проводной интерфейс Ethernet 10/100BaseT последовательный системный консольный порт Соединение с проводной сетью Ethernet 10/100BaseT ( витая пара /RJ-45) Протокол проводной сети:IEEE 802.3 CSMA / CD и Ethernet Blue Book Сетевое управление, настройки и механизмы защиты реализация QoS, ограничение трафика, 64 очереди с 256 приоритетами классы обслуживания : MIR, BER гарантированное безусловное выделение полосы пропускания для голосового трафика сетевой уровень: RIP 1, RIP 2, статические маршруты канальный уровень: ARP , VLAN , склейка мелких пакетов (burst) Firewall, NAT, списки доступа, VPN (IP туннели), аутентификация, защита паролем криптозащита пароля telnet

Системные параметры:

Управление и конфигурирование HTTP, Telnet, FTP, RS-232, SNMP, MIB I, MIB II Управление и биллинг поддержка стандартных протоколов управления, приложений для сбора и обработки статистики (SNMP v.1 и 3, MIB I, II, private MIB, GUI, HTTP и telnet) последовательный интерфейс serial local console дистанционное обновление ПО системный журнал поддержка приложений для сбора статистики сторонних производителей: CDR (call data records), IP accounting, remote shell Поддержка IP-телефонии встроенный VoIP H.323 Gatekeeper Средства диагностики непрерывное тестирование качества канала связи